## Slide 1
进阶式挑战性综合项目 III ｜ 具身智能系统集成与审计（Physical AI）
实车SLAM建图与定位可信度实验
系统报告“我知道我在哪”，依据是什么？地图质量良好是否等于定位可信？如何量化可信程度，并写出“在哪里不可信”？
第3课｜任务二（实车SLAM与自主导航部署）第①课｜交付：地图两件套与真值图对照 · 《定位误差统计表》 · TF树诊断报告 · 《定位不可信区域图》 · 参数迁移说明
4学时 · 约180分钟｜工程原理与具身纵深 30 · 系统机制 14 · 建图/互评/采样 78 · 课堂验证与数据解读 30 · 验收与收束 10
S1 本体构建
→
S2 算法验证
→
S3 具身闭环（本学期）
本课审计训练点（GR2·隐患识别）：“地图质量良好”与“定位可信”是两个独立指标。

## Slide 2
上节回执 · 本课核心问题
第2课已完成的三项，与本课要回答的一个问题
P2
1
单命令起机与装配后复检
robot_bringup 五连环通过；环境就绪检查装配后复检全绿
2
《仿真-实车差异记录表》首页
四项差距填齐，完成 A/B 归因
3
噪声先验来源已确定
S1 第10课闭合误差表——本课写入 slam_toolbox 参数（里程计噪声先验）
本课核心问题
地图质量良好 ≠ 定位可信。 系统报告“我知道我在哪”，依据是什么？ 如何量化其可信程度？在哪里不可信？
TF 树：第2课两层之上，本课新增顶层 map → odom
map
odom
base_link
laser
新增段由 SLAM/AMCL 发布（本课）；下两段为第2课已验证的里程计与静态 TF。
术语说明（本课新增两个正式名称）
定位不可信区域图（原讲稿称“雷区图”）；高置信错误（原讲稿称“自信地错着”）——含义在 P17/P21 讲解。
上节课的结论是“参数会过期”；本课的结论是“地图质量与定位可信度是两个独立指标”——一张干净的地图上可能存在高置信错误的区域。

## Slide 3
工程原理① · 参数迁移
逻辑资产照搬，物理常数必测
P3
直接沿用（逻辑资产）
launch 结构、话题接线、扫描匹配器的大部分配置
描述的是“谁接谁”的逻辑关系——仿真与实车同样成立
S2 平台已验证的流程资产，孪生的价值所在
必须重调（物理常数）
① 地图分辨率——场景尺度与树莓派算力的折中（SLAM 是建图阶段的算力大头）
② 扫描匹配阈值——实车雷达噪声水平与孪生理想模型不同（第2课差异记录表的一部分差距在此消化）
③ 里程计噪声模型——SLAM 在“里程计说走了 1 m”与“激光看到的墙对不上”之间仲裁的权重依据（→ P4）
判据：一个参数能否跨环境迁移，取决于它描述的是逻辑关系还是物理量——与第1课“凡进入系统的物理常数，必须有测量出处”同源。

## Slide 4
工程原理② · 三学期数据链
从闭合误差到里程计噪声先验
P4
S1 · 第10课
车走 1 m 正方形×2圈，系统自报“回到原点”，卷尺实测闭合误差 10~30 cm——一张实验记录表
S2 · 孪生平台
将该误差显性建模为里程计噪声，使虚拟车的漂移与实车一致——仿真校准依据
S3 · 本课
写入 mapper_real.yaml 的里程计噪声先验——建图时“多信里程计还是多信激光”的仲裁权重
# mapper_real.yaml（示意）
odometry_noise_prior: <由本组闭合误差推得> # 出处：S1第10课闭合误差表 第N行
规则：闭合误差大 → 里程计可信度低 → 噪声先验取大 → SLAM 更多依赖激光；反之亦然。
要求：本组的噪声先验必须能追溯到本组闭合误差表（哪张表、第几行）——出处可查，才构成可复算的记录（L1）。
审计意义：这是第2课 A 类（系统性）差距的第一次“偿还”——把仿真与实车的系统性差距显性写进参数。

## Slide 5
工程原理③ · 建图质量缺陷
三种形态：重影 · 断裂 · 残影（与互评三项一一对应）
P5
① 重影 → 互评“重影”
症状：同一堵墙被绘制为两条平行线 机理：里程计漂移使激光点配准到错误位置，第二圈再次错位 处置：准确的噪声先验、慢速建图、给回环闭合机会
② 断裂 → 互评“缺口”
症状：绕行一圈后走廊无法闭合、应有墙体缺失 机理：累积漂移超出回环检测的容忍范围 处置：绕两圈、转弯减速
③ 残影 → 互评“畸变”
症状：穿场行人被记录为一串“鬼影墙”；直角不直、长走廊弯曲 机理：SLAM 假设世界静止；几何失真 处置：建图清场
上节课思考题核对：闭合误差在地图上的可观察痕迹 ＝ 重影。残影揭示“地图只记录建图时刻的世界”——地图时效性问题第6课正式讨论。
互评三项：重影 / 缺口 / 畸变——每一项对应一类缺陷；评分必须指出图上的位置。

## Slide 6
具身智能纵深① · 具身定位与状态估计
里程计误差累积机理 与 SLAM 的本质
P6
里程计误差随路程累积（示意）
误差
路程
1 m 正方形×2圈：闭合误差 10~30 cm
航迹推算由轮速增量逐步积分得到位姿：每一步的标定残差（有效轮距误差）与打滑都进入积分，误差随路程单调累积、不会自行消除。
SLAM：以观测约束修正状态估计（位姿图示意）
回环边：首尾观测一致 → 全局修正累积误差
x1
x2
x3
x4
x5
实线：里程计边（相邻位姿的相对运动，权重由噪声先验决定）
虚线：激光观测边（“观测应与地图一致”的约束）
两条路线：滤波（AMCL：逐帧递推地维护状态的概率分布）／图优化（slam_toolbox：位姿为节点、观测与里程计为边，整体求最小误差解；回环闭合是最强约束）
映射：噪声先验 ＝ 里程计边的权重；重影/断裂 ＝ 约束不足或权重不当的可见后果；绕两圈 ＝ 给回环约束出现的机会
具身智能体行动的前提是状态估计；S1 第10课的闭合误差正是误差累积机理的直接测量，本课的噪声先验把它写进优化器。

## Slide 7
具身智能纵深② · 定位可信度的量化语言
误差 · 协方差 · 重定位一致性——精密度 ≠ 准确度
P7
量 | 定义 | 本课测量
误差 | ¦估计 − 真值¦；真值来自独立基准（孪生侧＝平台真值位姿，实车侧＝卷尺/量角器） | 5 点×2 条件
协方差 | 估计的分散程度（AMCL 粒子云的散布）——系统的自评置信度 | 椭圆目视三档
重定位一致性 | 初始位姿偏置 1 m 后能否收敛回真值、用时多久 | 条件 B
协方差 × 误差（2×2）
协方差小·误差小
可信
协方差小·误差大
高置信错误
协方差大·误差小
保守但准确
协方差大·误差大
不可信且自知
关键关系
协方差度量精密度（自我一致性），误差度量准确度；二者相互独立。所有基于自我一致性的置信度指标（AMCL 协方差、检测置信分、LLM 输出概率）共有这一盲区——评价可信度必须引入独立基准。
映射：本课实验 ＝ 该原理的“量化”环节——5 点×2 条件测得误差与协方差、条件 B 测得重定位一致性；第8课的规划审计规则将直接使用本课产出的不可信区域。

## Slide 8
系统机制① · AMCL 粒子滤波
预测 — 加权 — 重采样
P8
① 预测
按里程计增量移动全部粒子并加入噪声
② 加权
把当前激光帧按每个粒子的位姿投影到地图，与实际观测越一致权重越高
③ 重采样
高权重粒子复制、低权重淘汰，粒子云逐渐收缩；团心 ＝ AMCL 报告的位置
初始位姿不是仪式，是先验
rviz2 “2D Pose Estimate” 决定粒子初始分布的位置与范围；给错位置的后果由条件 B 实测。
协方差椭圆 ＝ 粒子云散布的数学画像
x/y 方向方差及相关性，随收敛而缩小；它是精密度指标，不是准确度指标（P7）。
设计思想：不轻信单点估计，让多个假设竞争、由观测裁决——第9课的双模型交叉验证与此同源。

## Slide 9
系统机制② · TF 坐标树
四段链与诊断：map → odom → base_link → laser
P9
map
AMCL / slam_toolbox 发布 离散跳变，长期无偏
odom
轮式里程计（MCU 经 Agent） 连续平滑，累积漂移
base_link
静态 TF（第2课 launch，卷尺实测） 错误 → 墙体系统性错位
laser
诊断命令
ros2 run tf2_tools view_frames → 生成 PDF；四段齐全、频率健康 ＝ 合格（本课验收项）。孪生侧帧名为 base_footprint / laser_frame（平台约定），诊断方法相同。
外推错误（extrapolation）＝ 所需时刻的变换不可得
三类原因：某环节停止发布；发布频率过低；多机时钟不同步——第1课契约表“时间戳单调”栏在此兑现。
分四段的原因：各段可信度与更新特性不同，分段才能分账诊断——用 AMCL 的“长期准”校正里程计的“短期漂”，用里程计的“平滑”填补两次修正之间的空档。

## Slide 10
系统机制③ · 本课组织
孪生侧静态世界模式（各组并行）与实车公共基线制
P10
孪生侧（各组并行）
平台端＝笔记本：make_gt_map.py --seed N（真值图）；nav_gateway.py --seed N --slip <本组值>（静态世界，10 Hz）
ROS 2 端＝本组树莓派：ros_bridge.py → /odom、/scan、tf；其上运行 slam_toolbox、AMCL、5 点×2 条件采样
真值来源：网关 GET /health 的 robot_truth（truth_probe.py）
纪律：静态世界模式不得与默认入口 inference_server.py 同时运行（回合制、6 倍墙钟速）
实车侧（公共基线制，可用实车 1 台）
示范车现场建图并执行同一采样矩阵
各组测量员轮值，以卷尺/量角器测真值；AMCL 估计由投影读取
实车地图与《定位误差统计表（实车版）》全班共用
仿真预验证：各组孪生链路（建图→重定位）通过，是进入实车基线核对与阶段验收的前提
两个不得混淆的量
(a) SLAM 噪声先验——mapper_real.yaml 中对里程计观测的噪声假设，决定建图时对里程计的信任权重（由本组闭合误差推得）；(b) 平台 --slip——nav_gateway.py 的里程计漂移系数，决定孪生里程计实际产生的乘性偏差与比例噪声（默认 0，须显式开启）。--slip 使孪生“像本组的车一样漂移”，噪声先验使 SLAM“知道里程计在漂移”。
平台特性：24 线稀疏雷达下 AMCL 单腿漂移实测 0.2–0.5 m（README 5.9），与实车 LD19 稠密扫描的误差量级不同——两侧数据并列时注明，不作直接比较。

## Slide 11
实验四要素卡 · 实验 3-1
《孪生侧建图与定位可信度实验》
P11
目标
以本组噪声先验完成孪生侧建图并与真值图对照；完成 AMCL 重定位与 5 点×2 条件采样，产出《定位误差统计表（孪生版）》与 TF 树诊断报告。
原理
逻辑资产照搬、物理常数必测（P3）；噪声先验 ＝ 里程计边的权重（P6）；误差 ＝ |估计−真值|，协方差为精密度指标（P7）；两条证据链独立（估计与真值分别记录，不得互相参照）。
步骤概览
生成真值图与静态世界 → 桥接 → 迁移参数并建图 → 存图并对照真值图 → 互评 → 重定位 → 5 点×2 条件采样 → view_frames（P14–P16）。
验收（课内 40% ＋ 30% 的孪生部分）
地图两件套；对照真值图的互评记录；TF 报告四段齐全；采样表 10 行无空行；条件 B 每点收敛/发散有记录；参数迁移说明（三项＋先验出处）。
步骤概览
① 真值图 + 静态世界
② 桥接（树莓派）
③ 迁移参数并建图
④ 存图 · 对照真值图
⑤ 互评
⑥ 重定位 → 5×2 采样
⑦ view_frames
三条纪律：参数文件＝S2 验证版＋本组噪声先验；地图两件套 .pgm 与 .yaml 缺一不可；采样时估计值与真值分别记录、互不参照。分工：一人操作、一人记录。

## Slide 12
预注册单 · 教学版
动手前填写：先声明判据，后采集数据
P12
栏 | 填写内容 | 示例
假设 | 协方差椭圆小是否等于定位准确？初始位姿偏置 1 m 时 AMCL 能否收敛？给出预判与机理 | “预计椭圆小不等于误差小；重影区与长走廊内条件 B 可能锁定在错误位置”
指标 · 阈值 | 误差＝¦估计−真值¦（cm）；协方差椭圆目视三档；条件 B 收敛用时（s）；“不可信”的误差阈值现在确定并写理由 | “误差 > 15 cm 判为不可信（理由：车长约 20 cm，超过 3/4 车长即无法用于贴边导航）”
冻结声明 | 噪声先验一旦确定、采样一旦开始不得修改；种子编号、标记点位置、初始位姿偏置量（1 m）冻结 | 改动即重采
变更登记 | 中途改任何参数：改了什么／为什么／影响哪些数据 | “P3 后把匹配阈值由 X 改为 Y，影响 P4、P5 的采样，已重采”
规范：先声明判据，后采集数据——避免在看到数据后调整“什么算不可信”的口径（锚定偏差）。填写完成方可开始动手。

## Slide 13
AI 输出审核点 · 本课两处
AI 起草的参数：进入系统前必须有本组数据出处
P13
案例① 噪声先验
AI 输出
odometry_noise_prior: 0.05 # 常见经验值
缺陷判断
无出处——不是本组的车；“经验值”是别人的车、别人的教室
正确做法
从本组闭合误差表推得，并在参数迁移说明中写明表名与行号
记录表条目
“AI 给出噪声先验 X ／ 无出处 ／ 依本组闭合误差表第 N 行改为 Y ／ 已更正”
案例② 越界代填物理常数
AI 输出
footprint: [[0.10,0.09],…] resolution: 0.05 # 顺手代填
缺陷判断
footprint、分辨率是本组车与本组场景的物理量，AI 并不掌握
正确做法
footprint 以尺测量；分辨率按场景尺度与算力确定
记录表条目
“AI 代填 footprint/分辨率 ／ 越界 ／ 实测为 ____ ／ 已更正”
原则：AI 给出的参数与系统的自我报告同属“未经独立验证的输入”，进入系统前必须有本组数据出处。
《AI辅助使用记录表》条目格式：“AI 给出 X ／ 缺陷判断 ／ 实测为 Y ／ 已更正”——巡场逐组查条目。

## Slide 14
分步操作① · 孪生侧建图
命令与预期回显：平台端 → 桥接 → 建图 → 存图
P14
# 平台端（笔记本）
python make_gt_map.py --seed <组号种子> --out . # 真值图 map_gt.pgm/.yaml；打印起点真值与障碍表
python nav_gateway.py --seed <同一种子> --slip <本组slip> # 静态世界，10 Hz；--slip 不写即无漂移
# ROS 2 端（本组树莓派；与笔记本同一网段，先 ping 通）
SIM_GATEWAY_WS=ws://<笔记本IP>:8000/ws python ros_bridge.py
ros2 topic hz /odom /scan # 桥接就绪：/odom ≈10 Hz
# 建图（参数文件 = S2 验证版 + 本组噪声先验）
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py slam_params_file:=config/mapper_real.yaml
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard # 慢速绕行 2 圈
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f maps/sim_<组号> # 存图
ls maps/ # 两件套：sim_<组号>.pgm + .yaml
① 慢
扫描匹配依赖前后帧重叠；转弯时角速度对匹配的影响大于线速度
② 两圈
第二圈是回环闭合的机会；存图前检查走廊是否接上、起点附近墙体是否对齐
③ 判据
slam_toolbox 正常工作的标志：map→odom 变换非恒等且随行程变化（平台 README）
孪生侧 tf：odom → base_footprint → {base_link, laser_frame}（平台约定）；rviz2 订阅 /scan 须设 QoS＝Best Effort，否则收不到——本平台最高频的问题。

## Slide 15
分步操作③ · 孪生侧重定位与可信度采样
5 个标记点 × 2 种初始位姿条件
P16
ros2 launch nav2_bringup localization_launch.py map:=maps/sim_<组号>.yaml
# rviz2：2D Pose Estimate 给初始位姿（位置+朝向；起点真值由 make_gt_map.py 打印），粒子云收敛后再移动
# 每个标记点静止后：① 读 /amcl_pose（估计） → ② python truth_probe.py --host <笔记本IP>（真值）
# 记录四项：AMCL估计(x,y,θ) | 真值(x,y,θ) | 误差 | 协方差椭圆目视（大/中/小）
标记点 | 条件 A：正确初始位姿 | 条件 B：初始位姿偏置 1 m（位置＋朝向）
P1 | □ 四项 | □ 四项 · 收敛(用时)/发散/锁定
P2 | □ 四项 | □ 四项 · 收敛(用时)/发散/锁定
P3（预判不可信区域） | □ 四项 | □ 四项 · 收敛(用时)/发散/锁定
P4 · P5 | □ 四项 | □ 四项 · 收敛(用时)/发散/锁定
① 两条证据链独立
先记 AMCL 估计，再读真值，不得互相参照
② 协方差三档判据
锚＝椭圆长轴对车长：小 ≤1 倍车长；中 1～3 倍；大 >3 倍（rviz2 中与车体模型比对）
③ 条件 B 记结果
收敛（记用时）／发散／锁定（粒子云紧凑但位置错误）；标记点分散全场，至少 1 个置于预判的不可信区域
每点四项记全再移动；多数组完成条件 A、开始条件 B 时全班集合，切换到 P17。

## Slide 16
课堂验证环节 · 高置信错误
协方差小，误差大：系统的自我报告与事实不一致
P17
课堂实测：某标记点上协方差椭圆小、粒子云紧凑，而误差达数十厘米——这不是故障，是高置信错误。误差 ＝ |估计 − 独立实测|；协方差小 ≠ 误差小。
机理
AMCL 评估的是粒子间的一致性，无法评估一致的方向是否正确。在重影区（地图本身错误）、长走廊（沿走廊方向观测几乎不变）、对称结构（两处激光观测相同）中，粒子会一致地收敛到错误位置。
对应：S2 的 C1 检查点（真值-里程计分叉）的实车版
S2 由平台提供真值；本课起真值来自平台（孪生侧）与卷尺（实车侧）。精密度与准确度是两个独立变量（P7）。
去向
短期——把发生高置信错误的位置标入《定位不可信区域图》（P21）；长期——第8课 Plan Auditor 的第一批规则由此产生；第12课答辩必答题“最严重的一次虚假自报”可取自本课数据。
所有基于自我一致性的置信度指标共有这一盲区——评价可信度必须引入独立基准。

## Slide 17
分步操作② · 孪生地图互评
对照真值图打分：重影 · 缺口 · 畸变
P15
打分项 | 看什么（与真值图叠合比对） | 打分（1~5）
重影 | 同一堵墙有几条线（对应缺陷“重影”） | 
缺口 | 真值图中存在而建图缺失的墙体、走廊不闭合（对应缺陷“断裂”） | 
畸变 | 虚假结构与几何失真：鬼影墙、直角不直、长走廊弯曲（对应缺陷“残影”） | 
建图与真值图叠合（示意）
黑：真值图 橙：建图（偏移即重影/畸变）
① 交换工位
相邻组交换工位，评图不评人
② 证据打分
每个分数必须指出图上位置（“此处双线”）；印象式评价不计
③ 计入考核
互评结果计入地图质量 30%；恶意压分与人情分同样被复核
方法提示：孪生侧有真值图，缺陷判断有客观依据；看别人的缺陷，反查自己的噪声先验与建图速度。

## Slide 18
实验四要素卡 · 实验 3-2
《实车公共基线：建图与定位采样》
P18
目标
获得本教室的实车地图与《定位误差统计表（实车版）》作为全班共用基线；各组核对孪生结果与实车基线，定位“公共不可信区域”。
原理
实车侧真值来自独立外部基准（卷尺/量角器）；公共基线制下每组回答的问题是“以本组参数校准的孪生，对同一台实车、同一间教室的定位可信度预测能力如何”；测量方法由学生轮值执行、全班掌握。
步骤概览
示范车清场建图（三条命令，投影）→ 存图分发 → 重定位 → 5 点×2 条件采样（AMCL 估计由投影读取；真值由轮值测量员实测）→ 数据公布 → 各组抄录核对（P19）。
验收
实车版统计表抄录完整并与孪生版并列；公共不可信区域记入本组《定位不可信区域图》。
轮值测量员分配（示例）
标记点 | 条件 A | 条件 B
P1 | G01 / G02 | G03 / G04
P2 | G05 / G06 | G07 / G08
P3 | G09 / G10 | G11 / G12
P4 | G13 / G14 | G15 / G16
P5 | G17 / G01 | G02 / G03
每点两名测量员：一人卷尺量位置，一人量角器量朝向；估计值先由投影公布，再实测真值——两条证据链在实车侧同样独立。
可用实车 1 台，公共基线制为正式协议：教师操作示范车，rviz2 投影；建图命令与孪生侧一致；实车数据全班共用，各组与本组孪生结果并列归因。

## Slide 19
分步操作④ · 实车公共基线
示范车建图三命令与采样测量规范
P19
# 教师示范车（投影）——清出主通道后：
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py \
slam_params_file:=config/mapper_real.yaml # 示范车噪声先验（见右）
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard # 慢速绕行 2 圈
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f maps/classroom # 分发两件套
示范车噪声先验两档（拍板）
首选：教师课前按 S1 第10课协议为示范车补测一次闭合误差（1 m 正方形×2圈，卷尺测量），作为示范车自有数据推得先验。 兜底：来不及补测时，取全班 S1 闭合误差表的中位值，并在参数迁移说明中注明“公共基线先验＝全班中位闭合误差（非示范车自有数据）”。
1
先估计、后真值
每点由投影读出 AMCL 估计并公布，再由测量员实测（卷尺量位置、量角器量朝向，车头贴纸对齐地贴刻度线）
2
测量员轮值
按分配表轮值，每组至少一次
3
条件 B 由教师执行偏置
全班观察粒子云的收敛/发散/锁定并记录用时
4
异常如实入表
发散、锁定、未收敛照记；实车侧记录表由课代表汇总公布，各组抄录并签字确认
标记点 P1~P5 分散全场，至少 1 个置于预判的公共不可信区域（长走廊端头、对称角落）。

## Slide 20
数据记录表
《定位误差统计表》：孪生版与实车版并列
P20
标记点 | 条件 | 估计 (x, y, θ) | 真值 (x, y, θ) | 误差 (cm) | 协方差目视 | 条件 B 结果 | 备注
P1 | A |  |  |  | 小/中/大 | — | 
P1 | B |  |  |  | 小/中/大 | 收敛( s)/发散/锁定 | 
… | … |  |  |  |  |  | 
统计 | — | 误差均值：____ cm | 误差最大值：____ cm |  |  | 条件 B 收敛点数：__/5 | 
孪生版
真值 ＝ 网关 robot_truth；本组噪声先验与 --slip；24 线稀疏雷达（AMCL 误差量级 0.2–0.5 m 属平台特性）
实车版（公共基线）
真值 ＝ 卷尺/量角器；示范车先验；LD19 稠密扫描——两版并列，差异写入备注（例：“孪生侧条件 B 全部收敛；实车侧 P3 锁定”）
规范：缺行按未完成计（40% 压在这张表上）；估计与真值分别记录，事后不得修改；统计口径与预注册单一致。

## Slide 21
数据解读
《定位不可信区域图》与公共不可信区域
P21
定义：定位不可信区域 ＝ 有证据表明“定位在此处最易出错”的区域；每处标注附证据编号（统计表行号）。
证据① 最强
条件 B 在此发散或锁定
证据②
条件 A 在此误差显著高于全场均值
证据③
地图缺陷区（重影/对称/长走廊）且至少一次实测误差佐证
组号 | 误差均值(cm) | 最大值(cm) | 条件B发散/锁定 | 不可信区域 | 互评
G01 |  |  |  |  | 
G02 |  |  |  |  | 
G03 |  |  |  |  | 
…至 G17 |  |  |  |  | 
公共不可信区域
多组在同一位置报告发散/锁定 → 本教室的公共不可信区域——第4课失效注入的选点依据；第4课起纳入回归对照清单（参数改动后须复核此处表现不退化）。
去向：第4课注入选点 → 第8课 Plan Auditor 规则的物理输入（目标点落入不可信区域附近须谨慎放行或拒绝）→ 第12课赛前逐组复核。写出“系统在哪里不可信”是本课的评分项——能力边界声明由此起步。

## Slide 22
阶段验收（第3课末 · 六项）
六项齐备，前提：孪生链路（建图→重定位）通过
P22
□
地图两件套（孪生版）已存并备份组仓库，与真值图对照记录在册
□
互评三项打分完成（给出与收到均留档）
□
view_frames 报告归档，四段链齐全
□
采样表 10 行无空行（孪生版），实车版抄录并签字
□
统计栏（均值 / 最大值 / 条件 B）完成
□
《定位不可信区域图》已标注并附证据；参数迁移说明写清三项与噪声先验出处
30% 地图质量互评
40% 定位可信度实验数据完整性
30% TF 树与参数迁移说明
前提：孪生链路（建图→重定位）通过 ＝ 仿真预验证。说明：采样表缺行按未完成计；不可信区域留白者第六项不得分。学期总评按任务书：答辩40/互评10/中期10/报告40。
教师与学生审核员双签；maps 目录当堂备份进组仓库——地图丢失则第4课导航无从进行。

## Slide 23
安全与实验规范
六条规范——前三条直接决定本课数据是否有效
P23
!
建图清场
建图期间任何人不得穿场（行人会被记录为残影）；桌椅腿对 2D 雷达近似“半透明”，建图前清出主通道
!
静态世界模式专用
静态世界模式与默认入口不得同时运行；量化实验一律使用静态世界模式
!
桥接唯一实例
ROS 2 端与平台后端同一网段；重启前 pkill -f ros_bridge 清理残留，否则同名话题双源发布导致 AMCL 发散
!
实车轮值
仅教师操作示范车；测量员靠近车体前确认车辆已停止
!
数据当堂备份
地图与数据当堂备份组仓库；失败数据同样保存
!
密钥规范
密钥不上投影、.env 不进仓库
前三条直接决定今天的数据是否有效。

## Slide 24
第3课 · 收束
三条结论 · 作业 · 下节预告
P24
精密度 ≠ 准确度
协方差是系统自评，真值是独立基准——本课以数据实证了高置信错误
三学期数据链闭合
S1 闭合误差 → S2 噪声建模 → S3 噪声先验，参数有出处
两个独立指标
地图质量与定位可信度相互独立——缺陷可识别、区域可标注
下节课 · 第4课 Nav2 自主导航部署与失效注入实验
核心命题：“验收一个系统，不是证明它能用，而是找到它在哪失效”。四类失效注入：①路径放置纸箱 ②遮挡雷达 30% 视场 ③拎起平移 1 m ④目标设在障碍物内。预测题（封存）：前三项中系统能自主恢复几项（0~3）？第④项系统会给出有依据的失败反馈，还是伪装执行？
作业① 归档地图两件套、《定位误差统计表》（孪生版＋实车版）、《定位不可信区域图》、预注册单、参数迁移说明、《AI辅助使用记录表》。 作业② 打印 A4 实车地图、手工标注不可信区域带来（第4课失效注入选点）。 作业③ 检查电池固定与线束走位（第4课含“拎起平移”实验）。
纪律：maps 目录当堂备份进组仓库；静态世界模式与默认入口不得同时运行；实车仅教师操作。